## Slide 1: UNIPOLARNI TRANZISTORI
Prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin

## Slide 2
Tranzistori sa efektom polja
JFET
MOSFET

## Slide 3
MOSFET
MOSFET – Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
MOS tranzistor je poluprovodnička komponenta koja se tehnološki realizuje sa četiri elektrode. Elektrode se nazivaju sors, drejn, gejt i supstrat (source, drain, gate, bulk). U zavisnosti od tehnološke realizacije (tj. tipa kanala), razlikuju se dve vrste MOS tranzistora:
  NMOS tranzistor,
  PMOS tranzistor.
U zavisnosti od nastanka kanala, razlikuju se:
  tranzistori sa ugrađenim kanalom i
  tranzistori sa indukovanim kanalom.

## Slide 4
Struktura MOS tranzistora
Poprečni presek NMOS (a) i PMOS (b) tranzistora
Na silicijumsku podlogu n-tipa ili p-tipa, nanosi se tanak sloj oksida (silicijum-dioksid, SiO2), iznad kojeg se nalazi metal (aluminijum) ili polikristalni silicijum. Ovaj sloj metala sa kontaktom je elektroda koja se zove gejt (eng. gate, G). Silicijumska podloga, odnosno supstrat, može biti sa izvedenim kontaktom, pa se taj priključak označava sa B (eng. bulk ). U podlogu se difunduju dve simetrične jako dopirane poluprovodničke oblasti koje čine sors i drejn. Na ove oblasti se nanose metalni kontakti koji se označavaju sa S (eng. source) i D (eng. drain).

## Slide 5
Simboli NMOS tranzistora sa ugrađenim kanalom (a), NMOS tranzistora sa indukovanim kanalom (b), pojednostavljeni simbol NMOS tranzistora kod
kojeg su priključci sorsa i supstrata spojeni (c), PMOS tranzistora sa ugrađenim kanalom (d), PMOS tranzistora sa indukovanim kanalom (e) i pojednostavljeni simbol PMOS tranzistora kod kojeg su priključci sorsa i supstrata spojeni (f)
U daljoj analizi, osim ako nije drugačije naglašeno, smatraćemo da su
supstrat i sors na istom potencijalu, odnosno da je napon VSB jednak nuli.

## Slide 6
Kapacitivnost MOS kondenzatora
Neka su za NMOS tranzistor drejn i sors na masi (VD = VS = 0), a
napon između gejta i sorsa VGS se može menjati. Struktura gejt-oksid-supstat ponaša se, u tom slučaju, kao pločasti kondenzator čija je jedna elektroda gejt, a druga supstrat. Između se nalazi sloj oksida koji ima ulogu dielektrika. Promenljivim naponom na gejtu menjaće se koncentracija nosilaca naelektrisanja u podlozi ispod oksida gejta, između drejna i sorsa. To dovodi do promene kapacitivnosti strukture gejt-oksid-supstat (MOS kondenzator). Ova karakteristika zavisnosti kapacitivnosti MOS kondenzatora od napona između gejta i sorsa zove se C  V kriva. Uobičajeno je u literaturi da se umesto kapacitivnosti daje zavisnost kapacitivnosti po jedinici površine, što će biti slučaj i ovde.

## Slide 7
Ispod oksida, u poluprovodniku, povećana je koncentracija šupljina i ova oblast rada zove se akumulacija.
tox je debljina oksida, a ox je dielektrična konstanta oksida (rox = 3.97)

## Slide 8
Ispod oksida, u poluprovodniku, pojavljuju se nekompenzovani akceptorski joni i ova oblast rada zove se osiromašenje.
CSi je kapacitivnost po jedinici površine kondenzatora sa delom dielektrika u silicijumu
Osiromašena oblast

## Slide 9
Ispod oksida, u poluprovodniku, pojavljuju se elektroni i ova oblast rada zove se slaba inverzija.
CSi je kapacitivnost po jedinici površine kondenzatora sa delom dielektrika u silicijumu
Osiromašena oblast

## Slide 10
Ispod oksida, u poluprovodniku, pojavljuju ima veliki broj elektrona, pojavljuje se tanak sloj n-tipa, i ova oblast rada zove se jaka inverzija.
Kapacitivnost ne zavisi dalje od primenjenog napona.
Osiromašena oblast
Kanal

## Slide 11
C – V kriva

## Slide 12
Napon praga
Napon između gejta i sorsa pri kojem dolazi do inverzije tipa podloge, odnosno do formiranja kanala, zove se napon praga i predstavlja osnovni električni parametar MOS tranzistora. Za određeni tehnološki proces, napon praga ima približno konstantnu vrednost, ukoliko su potencijali supstrata i sorsa jednaki. Za tranzistore sa indukovanim kanalom:
Napon praga NMOS tranzistora je pozitivan, Vtn > 0.
Napon praga PMOS tranzistora je negativan, Vtp < 0.
Za tranzistore sa ugrađenim kanalom:
Napon praga NMOS tranzistora je negativan, Vtn < 0.
Napon praga PMOS tranzistora je pozitivan, Vtp > 0.

## Slide 13
Efekat supstrata
Ako su sors i supstrat na različitim potencijalima, tada se menja napon praga:
gde je sa Vtn0 označen napon praga tranzistora za VSB = 0, a
je koeficijent polarizacije supstrata, koji se često naziva koecijentom efekta tela (eng. body-effect coefficient). Sa F označen je Fermijev potencijal koji ima tipične vrednosti za p-tip podloge u opsegu od 0.4 V do  0.3 V.

## Slide 14
Uspostavljanje struje drejna
Za NMOS tranzistor pretpostavimo da je uspostavljen kanal, odnosno da je VGS  Vtn. Da bi protekla struja, neophodno je dovesti određeni napon izneđu sorsa i drejna, VDS  0.
Postoje dva polja, vertikalno, koje omogućava formiranje kanala, i lateralno, koje omogućava transport nosilaca u kanalu. U kanalu se kreću elektroni, u smeru suprotnom od smera lateralnog polja, formirajući struju drejna, od drejna ka sorsu.

## Slide 15
Osnovne fizičke dimenzije MOS tranzistora
Za male vrednosti VDS, kanal se ponaša kao otpornik i struja drejna je proporcionalna primenjenom naponu VDS, pri konstantnom naponu VGS. Ova oblast rada NMOS tranzistora zove se linearna.
gde je Ron otpornost kanala koja se kontroliše naponom VGS.

## Slide 16
Daljim povećanjem napona VDS širi se osiromašena oblast inverzno polarisanog spoja drejn-supstrat, odnosno sužava se kanal na strani drejna i struja više ne raste linearno sa primenjenim naponom. Ova oblast rada, zajedno sa linearnom oblašću, je triodna oblast ili nezasićena oblast. Struja drejna je:
i važi samo u triodnoj oblasti (nezasićenoj oblasti), za VGS  Vtn > VDS. U literaturi se često uvodi transkonduktansni parametar kn:
pa se i struja drejna može izraziti preko kn:

## Slide 17
Kada napon VDS dostigne vrednost VGS  Vtn dolazi do prekida kanala i taj napon se zove napon zasićenja VDSs = VGS  Vtn.
Za vrednosti napona VDS > VDSs, dužina kanala se smanjuje sa L na L1. Elektroni koji od sorsa stignu do tačke prekida kanala bivaju zahvaćeni jakim električnim poljem u osiromašenoj oblast drejn-supstrat i tako stižu do drejna, pri čemu struja drejna ostaje konstantna. Ova oblast rada
zove se oblast zasićenja. U ovoj
oblasti, MOS tranzistor može da se koristi kao izvor konstantne struje.

## Slide 18
Statičke karakteristike
Strujno-naponske karakteristike
  Izlazne karakteristike ID=f(VDS), VGS – parametar
  Prenosne ID=f(VGS), VDS – parametar

## Slide 19
Izlazne staticke karakteristike NMOS tranzistora
 Oblasti zakočenja, za napone na gejtu manje od napona praga
 Triodna oblast, napon gejta veći od napona praga, a napon na drejnu manji od napona VOV= VGS  Vtn
 Oblast zasićenja, napon gejta veći od napona praga, a napon na drejnu veći od napona VOV= VGS  Vtn
 Linearna oblast, napon gejta veći od napona praga, a napon na drejnu mali

## Slide 20
Realno, međutim, struja drejna u oblasti zasićenja nije konstantna već zavisi od napona VDS, što je posledica skraćenja kanala u oblasti zaćicenja. Kako dužina kanala u oblasti zasićenja zavisi od vrednosti napona VDS, to se ova pojava naziva modulacija dužine kanala, a povećanje struje drejna usled kraćeg kanala efekat modulacije dužine kanala:
n = 1/VAn, gde je VAn napon analogan Erlijevom naponu za bipolarne tranzistore.

## Slide 22
Prenosne karakteristike

## Slide 23
Ograničenja u radu
Sa porastom temperature opadaju i napon praga i pokretljivost nosilaca u kanalu.
Za male napone na gejtu dominira pad napona praga, pa struja drejna raste.
Za veće napone na gejtu dominira pad pokretljivosti nosilaca
u kanalu, pa struja drejna opada.
Za jednu vrednost napona na gejtu efekti se međusobno kompenzuju i time je određena tačka u kojoj se prenosne karakteristike presecaju. Ova tačka naziva se tačka nultog temperaturnog koeficijenta (Zero Temperature Coefficient – ZTC).

## Slide 24
Proboj
Napon VDS se u oblasti zasićenja može povećavati sve dok kod PN spoja drejn–supstrat ne nastupi proboj. Tada dolazi do naglog porasta struje ID.

## Slide 25
Disipacija snage
Disipacija snage označava se sa PD = VDS ID i njena maksimalna dozvoljena vrednost PDmax se definiše u tehničkim specifikacijama proizvođača. Prilikom projektovanja elektronskih kola potrebno je
obezbediti da disipacija snage na tranzistoru u svakom trenutku
bude manja ili jednaka vrednosti PDmax .
Oblast sigurnog rada

## Slide 26
MOS tranzistor kao prekidač
Grafički prikaz radnih tačaka NMOS tranzistora kada se koristi kao prekidač

## Slide 27
NMOS tranzistor u ulozi prekidača (a) i pobudni signal (b)
Napon na gejtu je manji od napona praga, tranzistor ne vodi, izlazni napon je jednak naponu napajanja VDD; tranzistor se ponaša kao otvoren prekidač
Napon na gejtu je veći od napona praga, tranzistor vodi i radi u triodnoj oblasti, izlazni napon je jednak nuli; tranzistor se ponaša kao zatvoren prekidač

## Slide 28
Model MOS tranzistora za velike signale
Tranzistor se ponaša kao naponom kontrolisani strujni izvor čija struja zavisi od napona VGS u oblasti zasićenja i napona VGS i VDS u triodnoj oblasti. Pošto je između gejta i kanala sloj oksida, ulazna ot-
pornost MOS tranzistora je reda veličine 1012 , pa je struja gejta praktično jednaka nuli, tj. IG = 0. Stoga se ulazno kolo predstavlja otvorenom vezom.

## Slide 29
Model MOS tranzistora za male signale
Izvođenje ovog modela ekvivalentno je postupku koji smo imali za JFET.
Parametri modela, transkonduktansa gm i dinamička otpornost ro, određuju se iz radne tačke za jednosmernu polarizaciju tranzistora u oblasti zasićenja: